## Slide 1
Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025
Programma Predefinito PP8
PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
DEL RISCHIO CANCEROGENO PER ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
A POLVERI DI LEGNO DURO
SEMINARIO DI AVVIO
Data – ora
Luogo
SPreSAL di
_________
Capofila
SPreSAL sede di Carbonia

## Slide 2
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
SEMINARIO DI AVVIO
PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
DEL RISCHIO CANCEROGENO PER ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A POLVERI DI LEGNO DURO
Programma della giornata
Ore | Argomento | Relatori (SPreSAL sede di ________)
Dalle ___ alle ___ (10 minuti) | Accoglienza e registrazione presenti | 
Dalle ___ alle ___ (10 minuti) | Saluti e presentazione | 
Dalle ___ alle ___ (15 minuti) | I Piani Mirati di Prevenzione nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione e del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 | 
Dalle ___ alle ___ (25 minuti) | L’esposizione professionale alle polveri di legno duro - Effetti sulla salute e inquadramento normativo | 
Dalle ___ alle ___ (30 minuti) | Il Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro e relative finalità | 
Dalle ___ alle ___ (60 minuti) | Il Documento di buone pratiche del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro | 
Dalle ___ alle ___ (30 minuti) | La Scheda di autovalutazione aziendale del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro | 
Dalle ___ alle ___ (60 minuti) | Spazio per domande e discussione | 
SPreSAL di
_________

## Slide 3
Il problema: esposizione professionale alle polveri di legno duro
Il ruolo causale dell’esposizione a polveri di legno nella genesi del tumore nasosinusale è stato dimostrato chiaramente in numerosi studi epidemiologici, sia come associazione, sia nei risultati di studi caso – controllo.
Tra le neoplasie professionali, i tumori naso-sinusali di tipo epiteliale sono identificati come neoplasia con maggiore quota di casi di origine professionale, dopo il mesotelioma maligno indotto da esposizione ad amianto
POLVERI DI LEGNO DURO
Agente cancerogeno associato all’insorgenza dei tumori naso-sinusali con evidenza certa di cancerogenicità per l’uomo riconosciuta dalla IARC
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Tra le neoplasie professionali, i tumori naso-sinusali di tipo epiteliale sono identificati come neoplasia con maggiore quota di casi di origine professionale, dopo il mesotelioma maligno indotto da esposizione ad amianto.
Tra gli agenti cancerogeni associati all’insorgenza dei tumori naso-sinusali, con evidenza certa di cancerogenicità per l’uomo riconosciuta dalla IARC, vi sono le polveri di legno duro.

## Slide 4
POLVERI DI LEGNO DURO
Sospensione in aria di particelle prodotte dalla lavorazione del legno.
COMPOSIZIONE
Cellulosa (40-50%)
Lignina
Estratti organici non polari (acidi grassi, acidi resinici, cere, alcoli, terpeni, ecc.)
Estratti organici polari (tannini, flavonoidi, chinoni, lignani, ecc.)
Estratti idrosolubili (carboidrati, alcaloidi, proteine e materiale inorganico)
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Ai fini dell’igiene industriale la polvere di legno si contraddistingue come una sospensione in aria delle particelle prodotte durante la lavorazione del legno, in quantità e qualità variabile in funzione delle specie legnose impiegate e della tipologia di lavorazione. Le polveri di legno sono costituite principalmente da cellulosa (40-50%), lignina e un numero elevato e variabile di sostanze di massa molecolare inferiore che possono influenzare in modo significativo le proprietà del legno. Questi includono estratti organici non polari (es. acidi grassi, acidi resinici, cere, alcoli, terpeni), estratti organici polari (tannini, flavonoidi, chinoni e lignani) ed estratti solubili in acqua (carboidrati, alcaloidi, proteine e materiale inorganico).

## Slide 5
Classificazione dei legni sotto il profilo merceologico
IARC
(International Agency for Research on Cancer)
LEGNI DURI
LEGNI TENERI
Dal termine “hardwood”, utilizzato per indicare il legno ricavato da alberi di latifoglie
Dal termine “softwood”, utilizzato per indicare il legno ricavato da alberi di conifere
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: I legni vengono classificati dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) in legni teneri e duri. Il termine duro non fa riferimento all’effettivo grado di durezza del legno, ma è la traduzione del termine inglese “hardwood”, utilizzato per indicare il legno ricavato da alberi della famiglia delle Angiosperme. In generale “i legni duri” sono rappresentati dalle latifoglie ed i teneri dalla conifere (Gymnosperme).

## Slide 6
Attività lavorative e produzione di polveri di legno duro
Silvicoltura
Prima lavorazione tronchi in legno
Produzione di sfogliati, compensati, elementi in legno lamellare
Costruzione di infissi, imballaggi, box ecc.
Costruzione di mobili ed arredamenti
Allestimento di stand e arredi
Laboratori di falegnameria per la riparazione e restauro di mobili ed infissi
Produzione e lavorazione di oggetti o pannelli in sughero
Produzione di oggetti ed articoli vari in legno, artistici e decorativi
Produzione di macchine, attrezzi, utensili in legno
Produzione di strumenti musicali in legno
Produzione di pavimenti, perline, rivestimenti, cornici, attrezzi sportivi in legno
Produzione di trucioli, farina di legno e pellet
Codice ATECO 16
Comparto «06 Industria del legno»
Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Codice ATECO 46.73.1»
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Le attività lavorative che presentano il maggior rischio di esposizione alle polveri di legno duro sono quelle della lavorazione del legno grezzo, la produzione di sfogliati, compensati, la costruzione di infissi e mobili, la produzione di trucioli e pellet, etc., inquadrabili come aziende appartenenti al comparto “06 Industria del Legno” (Gruppo ATECO 16) e “Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale” (codice ATECO 46.73.1).

## Slide 7
Seconda lavorazione del legno – esempi di attività
SEZIONAMENTO LEGNAME
PROFILATURA
PIALLATURA
CARTEGGIATURA
Attività con maggiore produzione di polveri aerodisperse
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: La quantità e dimensione della particelle del legno prodotte dipendono dalla tipologia di macchinario e dalle caratteristiche del legno stesso. Il contatto con le polveri può avvenire, oltre che durante le fasi di lavorazione, anche nelle operazioni di pulizia dei sistemi di raccolta (sostituzione o svuotamento dei contenitori di deposito) o abbattimento delle polveri stesse (pulizia dei filtri dei macchinari). Nella slide son riportare le attività più comuni nella seconda lavorazione del legno (intesa come la fase di lavorazione di tavole grezze per la produzione di elementi regolari e a misura). Tra le attività riportate, la carteggiatura è quella che determina la maggiore produzione di polveri aerodisperse (una media di circa 4 mg/m3, a differenza delle altre con una media di circa 3 mg/m3).

## Slide 8
Tipologia di esposizione ed effetti sulla salute
Attraverso le vie respiratorie
Attraverso le mucose e la cute
INALATORIA
CONTATTO DIRETTO
NON CANCEROGENI
Irritante
Sensibilizzante
Tossico
EFFETTI SULLA SALUTE
CANCEROGENI
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: L’esposizione alle polveri di legno avviene per via inalatoria (attraverso le vie respiratorie) e per contatto diretto (attraverso le mucose e la cute).
Le polveri di legno duro possono avere effetti non cancerogeni (effetto irritante, sensibilizzante, tossico) o sviluppare tumori.

## Slide 9
Effetti sulla salute
OCULARE
Arrossamento, bruciore, secchezza oculare, lacrimazione
IRRITAZIONE
NASALE
Arrossamento, bruciore, secchezza, rinorrea
CUTANEA
Dermatiti da contatto
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 10
Alveolite allergica estrinseca
Bronchite cronica
Asma bronchiale di tipo allergico
Rinite vasomotoria
Dermatiti allergica
Effetti sulla salute
SENSIBILIZZAZIONE
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Altri effetti patologici correlati alla esposizione alle polveri di legno duro riportati in letteratura sono:
l’alveolite allergica (per la possibile presenza di antigeni fungini nel legno manipolato);
la sindrome tossica da polveri organiche (ODTS) che è simile ad una sindrome influenzale;
bronchite cronica (aggravata dall’abitudine al fumo);
asma bronchiale di tipo allergico (associata alla lavorazione di legni tropicali ma anche di quercia, cedro del Libano, abete californiano e cedro rosso);
irritazione oculare (bruciore, arrossamento, lacrimazione) e nasale (secchezza, bruciore, rinorrea, raffreddori frequenti);
dermatiti irritative da contatto, cefalea, patologie di tipo allergico come dermatite allergica, orticaria da contatto e congiuntivite allergica, anche se non esistono dati certi sulla presenza di altri effetti dell’inalazione di polveri di legno sull’apparato respiratorio eccetto i tumori dell’etmoide, dei seni paranasali e di asma bronchiale.

## Slide 11
Sintomatologia simil-influenzale
febbre
brividi
astenia
tosse secca
Effetti sulla salute
AZIONE TOSSICA
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 12
Polveri di legno duro e cancerogenicità
Cancerogene per l’uomo
(Gruppo 1)
POLVERI DI LEGNO DURO
IARC
(International Agency for Research on Cancer)
Tumori nasosinusali (adenocarcinoma)
e nasofaringei
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: La IARC (International Agency Research Cancer) classifica le polveri di legno come cancerogene per l’uomo (Gruppo 1 – Monografie “Wood Dust and Formaldehyde” Vol. 63 IARC 1995 e “Wood Dust” 100C IARC 2012), sulla base delle osservazioni di aumento dell’occorrenze di tumori nasosinusali (adenocarcinoma) e nasofaringei negli esposti a polveri di legno duro.
L’evidenza di cancerogenicità è solo epidemiologica e non è presente una animale da esperimento sul quale poter studiare l’agente eziologico e il meccanismo patogenico di sviluppo del tumore nasale. Non vi sono evidenze scientifiche che confermano una relazione causale tra esposizione alle polveri di legno e altri tipi di tumori.
I meccanismi di cancerogenesi sono poco chiari, alcuni ipotizzano che i responsabili dell’azione cancerogena siano le sostanze originariamente presenti nelle polveri di legno che dovrebbero agire direttamente sui bersagli biologici, altri danno maggiore importanza alla coesposizione ipotizzando che le polveri di legno fungano da veicolo trasportatore di altre sostanze quali ad esempio la formaldeide usata nella produzione di truciolati e compensati.

## Slide 13
Il tumore dei seni nasali e paranasali è una patologia rara che colpisce nel nostro Paese con un’incidenza stimabile intorno ad un 1 ogni 100.000 residenti.
Il rischio di ammalarsi aumenta in maniera rilevante negli esposti per motivi professionali alle polveri di legno e di cuoio.
Studi epidemiologici dimostrano infatti che una grande parte (che può arrivare al 70% per alcuni tipi istologici) dei casi si sono ammalati in conseguenza di un’esposizione all’agente cancerogeno causale subita nel luogo di lavoro.
Polveri di legno duro e cancerogenicità
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 14
NEPLASIE NASO/PARANASALI
BENIGNE
Papilloma invertito
MALIGNE
Adenocarcinoma (più frequente)
Carcinoma squamoso
Sede delle neoplasie
Cavità etmoidali
Cavità mascellare
Fosse nasali
I sintomi sono l'ostruzione respiratoria nasale monolaterale, quasi sempre accompagnata da epistassi e rinorrea mucopurulenta soprattutto nelle fasi iniziali.
Successivamente la neoplasia maligna tende ad aumentare di volume comprimendo ed invadendo le strutture anatomiche vicine.
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 15
Normativa Comunitaria
Direttiva 2004/37/CE
CMD: Carcinogen and Mutagens Directive
Definisce la polvere di legno duro tra gli agenti cancerogeni
valore limite di esposizione occupazionale (OEL) per la frazione inalabile delle polveri di legno duro o miste contenenti legno duro.
5 mg/m3 (8 ore)
Direttiva UE 2017/2938
5 mg/m3
3 mg/m3
2 mg/m3
Fino al
17/01/2023
Dopo il
17/01/2023
Proposta di riduzione del limite di esposizione
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: A livello comunitario la direttiva 2004/37/CE (nota come CMD: Carcinogen and Mutagens Directive) ha definito i lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro tra gli agenti cancerogeni ed ha fissato per la prima volta un valore limite di esposizione professionale in misura di 5 mg/m3 (in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore) per la frazione inalabile delle polveri di legno duro o miste contenenti legno duro.
In anni più recenti, la direttiva UE 2017/2398, emendamento della CMD, riconoscendo che l’esposizione alle polveri di legno duro e di legno tenero è comune tra i lavoratori nell’Unione Europea e causa malattie e sintomi respiratori, ha proposto l’abbassamento di tale valore limite a 3 mg/m3 in via transitoria fino al 17 gennaio 2023, e a 2 mg/m3 successivamente a tale data. Poiché l’esposizione mista a più di una specie di legno è molto comune, la direttiva ha inoltre stabilito che il valore limite per polveri di legno duro dovrebbe applicarsi a tutte le polveri di legno presenti in una eventuale miscela.

## Slide 16
In Italia
D.Lgs. 81/2008
Allegato XXII
(Elenco di sostanze, miscele e processi)
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il decreto legislativo 81/2008, in recepimento delle direttive comunitarie, impone la valutazione dell’esposizione professionale a polveri del legno e il controllo tramite monitoraggio ambientale, ai fini del rispetto del valore limite di esposizione.
Il suddetto D.Lgs. inserisce la polvere di legno duro nell’allegato XXII (Elenco di sostanze, miscele e processi) tra gli agenti cancerogeni ed riporta nell’Allegato XLIII il valore limite di esposizione professionale. In particolare il valore di esposizione professionale è pari a 5 mg/m3 misurato o calcolato nel periodo di riferimento delle 8 ore.

## Slide 17
In Italia
Art. 2
Modifiche agli Allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
D.Lgs. 81/2008
D.Lgs. 44/2020
modificato dal
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: L’entrata in vigore del D.Lgs. 44/2020 ha modificato gli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008 che vengono sostituiti dagli allegati I e II del nuovo decreto.

## Slide 18
In Italia
Allegato I - D.Lgs. 44/2020
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Nella slide l’Allegato I

## Slide 19
In Italia
Allegato II - D.Lgs. 44/2020
5 mg/m3
3 mg/m3
2 mg/m3
fino al
17/01/2023
dopo il
17/01/2023
Allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale)
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Nella slide l’Allegato I

## Slide 20
In Italia
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
Art. 243 D.Lgs. 81/2008
ISCRIZIONE AL REGISTRO ESPOSTI
dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per il rischio cancerogeno correlato all’esposizione a polveri di legno duro
Art. 244 D.Lgs. 81/2008
(ReNaTuNS)
Registro Nazionale dei casi di tumore naso-sinusale
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per il rischio cancerogeno correlato all’esposizione a polveri di legno duro, secondo l’art. 243 del D.Lgs. 81/2008, devono essere iscritti nel Registro deli esposti.
Parallelamente alla sorveglianza dei rischi di esposizione, il D.Lgs. 81/2008 prevede all’art. 244 l’istituzione del registro nazionale dei casi di neoplaseie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro Nazionale dei casi di tumore naso-sinusale (ReNaTuNS).
Il Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS) consente la stima dell’incidenza dei casi di TuNS in Italia e la raccolta di informazioni sulla loro eziologia, con un ruolo centrale delle regioni e province autonome, attraverso i Centri Operativi Regionali (COR), nell’identificazione dei casi e nella definizione delle esposizioni.

## Slide 21
Allo stato attuale, in Sardegna, non si dispone di dati inerenti al tasso di incidenza dei tumori naso-sinusali in ambito lavorativo, non essendo stata ancora estesa l’attività del COR alla tenuta del Registro dei Tumori Naso-Sinusali e alla trasmissione dei relativi dati al ReNaTuNS
“Sviluppo della rete di sorveglianza epidemiologia dei tumori naso-sinusali attraverso il rafforzamento del registro nazionale (ReNaTuNS) per la prevenzione della malattia”
Si prevede che a breve potrà essere attivato il Registro regionale dei Tumori Naso-Sinusali in quanto la regione Sardegna sta partecipando al Progetto finanziato dall’INAIL per il rafforzamento del ReNaTuNS
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Allo stato attuale, in Sardegna, non si dispone di dati inerenti il tasso di incidenza dei tumori naso-sinusali in ambito lavorativo, non essendo stata ancora estesa l’attività del COR alla tenuta del Registro dei Tumori Naso-Sinusali e alla trasmissione dei relativi dati al ReNaTuNS. Si specifica comunque che a breve potrà essere attivato il Registro regionale dei Tumori Naso-Sinusali in quanto la regione Sardegna sta partecipando, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, al Progetto finanziato dall’INAIL per il rafforzamento del ReNaTuNS “Sviluppo della rete di sorveglianza epidemiologia dei tumori naso-sinusali attraverso il rafforzamento del registro nazionale (ReNaTuNS) per la prevenzione della malattia”.