## Slide 1
Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025
Programma Predefinito PP8
PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
DEL RISCHIO CANCEROGENO PER ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
A POLVERI DI LEGNO DURO
SEMINARIO DI AVVIO
Data – ora
Luogo
SPreSAL di
_________
Capofila
SPreSAL sede di Carbonia

## Slide 2
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
SEMINARIO DI AVVIO
PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
DEL RISCHIO CANCEROGENO PER ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A POLVERI DI LEGNO DURO
Programma della giornata
Ore | Argomento | Relatori (SPreSAL sede di ________)
Dalle ___ alle ___ (10 minuti) | Accoglienza e registrazione presenti | 
Dalle ___ alle ___ (10 minuti) | Saluti e presentazione | 
Dalle ___ alle ___ (15 minuti) | I Piani Mirati di Prevenzione nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione e del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 | 
Dalle ___ alle ___ (25 minuti) | L’esposizione professionale alle polveri di legno duro - Effetti sulla salute e inquadramento normativo | 
Dalle ___ alle ___ (30 minuti) | Il Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro e relative finalità | 
Dalle ___ alle ___ (60 minuti) | Il Documento di buone pratiche del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro | 
Dalle ___ alle ___ (30 minuti) | La Scheda di autovalutazione aziendale del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro | 
Dalle ___ alle ___ (60 minuti) | Spazio per domande e discussione | 
SPreSAL di
_________

## Slide 3
Il concetto di «buona prassi»
“soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro”
BUONE PRASSI
Regioni
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL, ora INAIL),
Istituto Nazionale per l‘Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
organismi paritetici
ELABORATE E RACCOLTE DA
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
(di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 6), previa istruttoria tecnica dell'INAIL,
che provvede a assicurarne la più ampia diffusione
VALIDATE DA
D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera v
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il D.Lgs. 81/08 definisce le buone prassi come….[LEGGERE]

## Slide 4
Il concetto di «buona prassi»
BUONE PRASSI
Fanno parte delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 81/08, art. 15, comma 1, lettera f
Al fine di incentivarne la volontaria adozione da parte delle imprese, è previsto che le aziende che realizzano buone prassi o che adottano interventi migliorativi coerenti con le stesse possono accedere alla
riduzione del tasso di premio INAIL
dopo il primo biennio di attività
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il D.Lgs. 81/08 ricomprende le buone prassi fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15, comma 1, lettera t) che sia i committenti che i datori di lavoro delle aziende sono tenuti a considerare nell’ambito della programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Al fine di….[leggere]

## Slide 5
Il concetto di «buona pratiche»
Nel concetto di buona pratica rientrano, tra gli altri, i processi, le iniziative, gli accorgimenti tecnici e procedurali, le soluzioni operative, l’approccio metodologico che hanno dato provata efficacia nel raggiungere i risultati attesi in termini di soddisfazione del bisogno o soluzione dell’eventuale problema.
Le buone pratiche scaturiscono dall’analisi e riproduzione delle migliori esperienze pratiche attuate da soggetti pubblici o privati e delineano gli aspetti tecnici-organizzativi-procedurali per la realizzazione delle attività lavorative.
Contengono procedure di prevenzione di concreta e realistica attuazione ed esperienze di eccellenza presenti nel territorio
È fondamentale che le buone pratiche possano essere condivise e rese facilmente consultabili per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 6
Documento di buone pratiche
del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Redatto dal Gruppo di Lavoro costituito con Determinazione n. 27 del 13.01.2021
del Direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico
della Direzione generale della Sanità
Raccogliere le principali buone pratiche per la prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale alle polveri di legno duro e le buone pratiche relative alla sorveglianza sanitaria efficace per gli addetti operanti nelle imprese del settore dell’industria del legno e del commercio all’ingrosso di legname e semilavorati in legno
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 7
Documento di buone pratiche
del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Indice
Le buone prassi e le buone pratiche come strumento di prevenzione
Il problema: esposizione professionale alle polveri di legno duro
Il nuovo approccio: il Piano Mirato di Prevenzione come strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese
Le buone pratiche per la riduzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Mitigazione del rischio cancerogeno professionale per esposizione a polveri di legno duro nelle imprese ubicate in aree ad alta deprivazione socioeconomica
L’approccio sistemico del rischio
Regolamenti (CE) REACH e CLP per sostanze e/o miscele cancerogene utilizzate negli ambienti di lavoro del comparto legno
Le buone pratiche per la sorveglianza sanitaria efficace
Riferimenti per la consultazione della documentazione
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 8
Documento di buone pratiche
del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Indice
Le buone prassi e le buone pratiche come strumento di prevenzione
Il problema: esposizione professionale alle polveri di legno duro
Il nuovo approccio: il Piano Mirato di Prevenzione come strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese
Le buone pratiche per la riduzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Mitigazione del rischio cancerogeno professionale per esposizione a polveri di legno duro nelle imprese ubicate in aree ad alta deprivazione socioeconomica
L’approccio sistemico del rischio
Regolamenti (CE) REACH e CLP per sostanze e/o miscele cancerogene utilizzate negli ambienti di lavoro del comparto legno
Le buone pratiche per la sorveglianza sanitaria efficace
Riferimenti per la consultazione della documentazione
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 9
Le buone pratiche per la riduzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
«Segheria sicura - Opuscolo informativo per Lavoratori delle aziende di prima lavorazione del legno»
«Esposizione lavorativa a polveri di legno»
«Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute con le polveri di legno»
«Ventilazione e depurazione dell’aria negli ambienti di lavoro – Scheda tecnica n. 7 Impianti di ventilazione nel comparto del legno»
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 10
«Segheria sicura - Opuscolo informativo per lavoratori
delle aziende di prima lavorazione del legno»
I contenuti sono focalizzati sui principali fattori di rischio che possono presentarsi in ciascuna fase lavorativa, nonché sulle modalità operative per svolgere il lavoro in sicurezza.
INAIL 2017
isolamento delle lavorazioni che comportano emissione di polveri in apposite aree, opportunamente segnalate, alle quali possono accedere solo gli addetti;
installazione, su tutte le macchine che producono polvere, di idonei sistemi di aspirazione localizzati vicino al punto di emissione, progettati per prevenire anche il rischio di incendio ed esplosione. Ad ogni modo, i locali di lavoro devono essere provvisti di ventilazione generale;
accurata e regolare pulizia delle macchine, degli impianti e dei locali di lavoro. Si sconsiglia, per tale operazione, l’impiego di pistole o altri strumenti ad aria compressa;
ESPOSIZIONE A POLVERI DI LEGNO DURO
misure di prevenzione e protezione
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: L’opuscolo in esame è stato redatto dall’INAIL nel 2017 ed è rivolto ai lavoratori operanti nel settore della prima lavorazione del legno. I contenuti sono focalizzati sui principali fattori di rischio che possono presentarsi in ciascuna fase lavorativa, nonché sulle modalità operative per svolgere il lavoro in sicurezza.
L’ultimo capitolo del documento è dedicato all’esposizione alle polveri di legno duro: dopo una prima disamina dei rischi per la salute correlati all’esposizione a tale agente cancerogeno, vengono sinteticamente elencate le misure di prevenzione e protezione da attuare sulla base della valutazione del di rischio espositivo. In particolare si evidenzia che tali misure possono essere le seguenti:
[LEGGERE]

## Slide 11
«Segheria sicura - Opuscolo informativo per lavoratori
delle aziende di prima lavorazione del legno»
I contenuti sono focalizzati sui principali fattori di rischio che possono presentarsi in ciascuna fase lavorativa, nonché sulle modalità operative per svolgere il lavoro in sicurezza.
osservanza di misure igieniche (es. divieto di mangiare, bere e fumare, predisposizione di servizi igienici adeguati, separazione degli indumenti da lavoro da quelli civili);
fornitura di adeguati DPI ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti (es. semimaschera o facciale filtrante antipolvere, con filtro di classe P2/FFP2);
informazione e formazione dei lavoratori;
sorveglianza sanitaria preventiva e periodica
ESPOSIZIONE A POLVERI DI LEGNO DURO
misure di prevenzione e protezione
INAIL 2017
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 12
«Esposizione lavorativa a polveri di legno»
Rivolto ai Servizi di Prevenzione negli Ambienti di Lavoro e alle aziende che operano nel settore della lavorazione del legno
INAIL 2012
Inquadramento del problema sotto il profilo sanitario e normativo
Modalità di campionamento delle polveri
Mansioni che espongono i lavoratori a polveri di legno
Sorveglianza epidemiologica dell’esposizione e degli effetti
Attrezzature e lavorazioni pericolose
Misure di prevenzione
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: L’opuscolo in esame, elaborato dall’INAIL e pubblicato nel 2012, è rivolto ai Servizi di Prevenzione negli Ambienti di Lavoro e alle aziende che operano nel settore della lavorazione del legno.
I primi capitoli del documento sono [LEGGERE]

## Slide 13
«Esposizione lavorativa a polveri di legno»
MISURE DI PREVENZIONE PER MITIGARE L’ESPOSIZIONE
ALLE POLVERI DI LEGNO DURO
separazione delle lavorazioni: separare in locali diversi le operazioni che producono polveri di legno da quelle che non ne producono, allo scopo di limitare il numero di persone esposte;
scelta delle macchine: acquistare macchine, nuove o usate, che siano provviste di dispositivi di aspirazione localizzata sui punti dove si genera la polvere;
ventilazione per aspirazione localizzata: i dispositivi di aspirazione localizzata devono essere collegati ad una canalizzazione che espelle l’aria inquinata all’esterno. La raccolta e lo stoccaggio delle polveri devono avvenire in silos posti esternamente all’ambiente di lavoro. La velocità all’interno dei condotti deve essere almeno pari a 18 m/s per evitare il deposito delle polveri all’interno dei condotti e l’intasamento degli stessi (Industrial Ventilation-ACGIH). Evitare sistemi di aspirazione che prevedono il riciclo dell’aria;
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Una sezione è dedicata alle misure di prevenzione per mitigare l’esposizione alle polveri di legno duro, e in particolare vengono elencati i principali interventi preventivi da metter in atto per la riduzione della produzione di polveri di legno [LEGGERE]

## Slide 14
«Esposizione lavorativa a polveri di legno»
MISURE DI PREVENZIONE PER MITIGARE L’ESPOSIZIONE
ALLE POLVERI DI LEGNO DURO
pulizia come intervento di prevenzione: la pulizia del locale e delle macchine deve essere eseguita giornalmente per evitare l’accumulo di polvere di legno sui piani da lavoro e sui pavimenti con sistemi fissi d’aspirazione o impianti mobili d’aspirazione muniti di filtri assoluti in espulsione o muniti di bocche aspiranti collegate alla rete di aspirazione centralizzata. Non utilizzare mai pistole ad aria compressa;
formazione ed informazione: programma di formazione specifico sui rischi di esposizione a polveri di legno;
organizzazione del lavoro: pianificare il lavoro con le procedure necessarie a controllare la dispersione di polveri.
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 15
«Esposizione lavorativa a polveri di legno»
Requisiti di sicurezza fondamentali per le principali attrezzature utilizzate nella seconda lavorazione del legno e concentrazione media di polvere di legno generata durante la lavorazione
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: La seguente tabella esplicita alcuni dei requisiti di sicurezza fondamentali per le principali attrezzature utilizzate nella seconda lavorazione del legno unitamente alla concentrazione media di polvere di legno generata durante la lavorazione.

## Slide 17
«Vademecum per il miglioramento della sicurezza
e della salute con le polveri di legno»
Adottato dalla Regione Lombardia nel 2010 e curato dal Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di lavoro (SPSAL) della ASL della provincia di Como e dalla Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro (UOOML) di Desio.
Diffuso dall’ATS Brianza a partire dal 2013 nell’ambito del Piano Mirato di Prevenzione:
"Applicazione del vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute con le polveri del legno"
Regione Lombardia 2010
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il documento in esame, adottato dalla Regione Lombardia nel 2010 e curato dal Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di lavoro (SPSAL) della ASL della provincia di Como e dalla Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro (UOOML) di Desio, è stato diffuso dall’ATS Brianza a partire dal 2013 nell’ambito del Piano Mirato di Prevenzione (di seguito PMP) "Applicazione del vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute con le polveri del legno" al fine di stimolare le imprese alla autovalutazione del proprio sistema di gestione della sicurezza aziendale e alla verifica delle misure adottate per la prevenzione del rischio cancerogeno correlato alla esposizione alle polveri di legno duro.

## Slide 18
«Vademecum per il miglioramento della sicurezza
e della salute con le polveri di legno»
Tutti i punti di lavoro devono essere aspirati.
Laddove ci siano fasi lavorative particolarmente polverose (es. levigature a banco, ecc.), seppure saltuarie, devono essere isolate.
È essenziale che i singoli punti di aspirazione siano sezionati con serrande di intercettazione affinché funzionino solo quando il corrispondente impianto di lavorazione è in funzione.
Periodicamente vanno effettuati interventi di manutenzione e di controllo dell’efficienza secondo le indicazioni del costruttore.
Esistono impianti già dotati di pressostato differenziale, con possibilità di controllo in continuo della situazione ed eventuale pulizia automatica dei filtri. In alternativa è possibile periodicamente (al massimo ogni sei mesi) misurare con anemometro la velocità dell’aria, preferibilmente nella sezione del condotto.
È fondamentale che vengano formalizzate e idoneamente diffuse istruzioni relative alle procedure di pulizia e manutenzione delle macchine e/o degli impianti, compresi i documenti comprovanti l’avvenuta manutenzione. I documenti si intendono correttamente compilati quando fanno esplicito riferimento alle parti di macchina interessate dall’intervento e alla tipologia dello stesso.
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il capitolo 7 espone le misure tecniche di prevenzione del rischio chimico e cancerogeno per esposizione alle polveri ed in particolare vengono trattate le indicazioni per una corretta progettazione e manutenzione degli impianti di aspirazione. Di seguito si riporta un estratto del suddetto capitolo relativo alle indicazioni operative specifiche per la riduzione della dispersione di polveri originate da lavorazioni meccaniche del legno.
Nella slide si riporta un estratto del suddetto capitolo relativo alle indicazioni operative specifiche per la riduzione della dispersione di polveri originate da lavorazioni meccaniche del legno.

## Slide 19
«Vademecum per il miglioramento della sicurezza
e della salute con le polveri di legno»
Allo scopo di avere il massimo beneficio da un impianto di aspirazione localizzata occorre che il datore di lavoro, in fase di richiesta di progetto e fornitura di impianto di aspirazione, specifichi chiaramente di cosa ha bisogno e fornire adeguate informazioni sui processi lavorativi, i pericoli che ne derivano e le sorgenti inquinanti che si vogliono controllare.
Al fornitore e all’installatore dell’impianto bisogna richiedere:
che l’impianto sia facile da utilizzare, controllare, manutenere e pulire;
che siano presenti indicatori/sistemi di indicazione adatti a mostrare che l’impianto funziona in modo appropriato;
che fornisca adeguata formazione al personale aziendale sul corretto utilizzo, verifica, pulizia, manutenzione dell’impianto;
che fornisca un manuale d’uso che descriva l’impianto (dati di targa – informazioni di performance – lista e descrizione delle parti soggette ad usura e da testare periodicamente), spieghi come funziona, come deve essere utilizzato, testato (specifiche su come e quando condurre in modo accurato le verifiche ed i test necessari), mantenuto (schedulazione delle parti da testare – sostituire – ecc.), pulito, ecc.;
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 20
«Vademecum per il miglioramento della sicurezza
e della salute con le polveri di legno»
che fornisca un “registro d’impianto”, contenente la schedulazione per le verifiche e la manutenzione, dove regolarmente registrare i risultati delle verifiche, test, interventi di manutenzione, sostituzione, riparazione, ecc.
Dopo l’installazione, bisogna sempre richiedere al fornitore di testare l’impianto per assicurare che esso lavori nel rispetto delle specifiche e di rilasciare relazione di collaudo (commissioning), contenente schemi e descrizione d’impianto, inclusi i “test points”, quali verifiche sono state effettuate e come, i risultati delle stesse (portate, pressioni, velocità di cattura, ecc.). La relazione di “commissioning” è il punto fermo verso il quale confrontare in seguito i risultati delle verifiche periodiche.
È infine il caso di richiamare l’importanza della formazione e dell’addestramento degli utilizzatori su corretto posizionamento dei terminali di captazione mobili (spesso presenti nelle aziende del settore) e sul corretto “sezionamento” dell’impianto, quando previsto
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 21
«Vademecum per il miglioramento della sicurezza
e della salute con le polveri di legno»
È fondamentale verificare la sua organizzazione (modalità, periodicità, momento di effettuazione)
Si consiglia la pulizia giornaliera effettuata al termine dell’attività lavorativa ed eseguita con mezzi meccanici dotati di aspirazione, evitando l’uso di scope ed in particolare vietando l’uso di aria compressa
Ideale è l’utilizzazione di un condotto flessibile collegato alla rete di aspirazione
Fornire al lavoratore idonei indumenti protettivi da riporre in modo separato dagli abiti civili (spogliatoi muniti di “armadietto a doppio comparto” o di doppio armadietto)
Fornire dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento di operazioni particolarmente polverose
Predisporre il divieto di assumere cibi e bevande sul posto di lavoro
PULIZIA
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 22
«Ventilazione e depurazione dell’aria negli ambienti di lavoro
Scheda tecnica n. 7 Impianti di ventilazione nel comparto del legno»
SCHEDE TECNICHE DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA applicate a
Pialla a filo
Levigatrice a nastro orizzontale
Levigatrice a nastro verticale
Levigatrice a disco frontale
Levigatrice a tamburo ad asse orizzontale
Sega circolare a banco
Sega a nastro
Sega circolare a bilanciere
Pialla a spessore
Levigatrice orbitale
Regione Emilia Romagna
2004
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il presente documento, pubblicato dalla Regione Emilia Romagna nel 2004, si occupa dei criteri di base per la scelta degli impianti di aspirazione e di diluizione degli inquinanti aerodispersi nelle lavorazioni che espongono a polveri di legno.

## Slide 23
Esempio
Levigatrice a nastro
orizzontale
SPreSAL di
_________
Notes: Il presente documento, pubblicato dalla Regione Emilia Romagna nel 2004, si occupa dei criteri di base per la scelta degli impianti di aspirazione e di diluizione degli inquinanti aerodispersi nelle lavorazioni che espongono a polveri di legno.

## Slide 24
Documento di buone pratiche
del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Indice
Le buone prassi e le buone pratiche come strumento di prevenzione
Il problema: esposizione professionale alle polveri di legno duro
Il nuovo approccio: il Piano Mirato di Prevenzione come strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese
Le buone pratiche per la riduzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Mitigazione del rischio cancerogeno professionale per esposizione a polveri di legno duro nelle imprese ubicate in aree ad alta deprivazione socioeconomica
L’approccio sistemico del rischio
Regolamenti (CE) REACH e CLP per sostanze e/o miscele cancerogene utilizzate negli ambienti di lavoro del comparto legno
Le buone pratiche per la sorveglianza sanitaria efficace
Riferimenti per la consultazione della documentazione
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 25
DALLA PARTE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
Entrata in vigore del
D.Lgs. 44/2020
Limiti più restrittivi
sulle concentrazioni delle polveri di legno aerodisperse
POSSIBILE NECESSITA’ DI AMMODERNAMENTO
DI MACCHINE E IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Con la recente entrata in vigore del D.Lgs. 44/2020 e l’abbassamento del limite di polveri di legno aerodisperse a 2 mg/m3 (a partire dal 18.01.2023), potrebbe essere necessario, ad esempio, l’ammodernamento dei sistemi di aspirazione localizzata associata alle macchine per la lavorazione del legno che, come evidenziato nelle precedenti slide sulle buone pratiche, rappresentano un elemento chiave per l’abbattimento delle polveri di legno aerodisperse.
Tale misura sarà associata ad un notevole dispendio economico da parte delle imprese che, come in molti casi in Sardegna, sono microimprese artigianali spesso a conduzione familiare. Tra tutte queste, le imprese dislocate in territori ad alta deprivazione socioeconomica sono certamente quelle maggiormente svantaggiate. Tale aspetto può dare luogo a condizioni di minor tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ossia a fenomeni di generazione di disuguaglianze di salute tra i lavoratori.

## Slide 26
Contrastare le disuguaglianze di salute tra i lavoratori esposti al rischio
concentrare le attività del PMP nelle aree territoriali maggiormente deprivate anche in termini di assistenza alle aziende
DALLA PARTE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Al fine di contrastare la generazioni di condizioni di disequità di salute tra i lavoratori esposti al rischio in esame, nei Comuni maggiormente deprivati (ossia nei Comuni più svantaggiati sotto il profilo socio-economico (definito dai fattori come il reddito, il livello occupazionale, il grado di istruzione, ecc.)) si dovranno concentrare le attività del PMP anche in termini di assistenza alle aziende per la prevenzione e riduzione del rischio in argomento.

## Slide 27
COMPENDIO
Buone pratiche di più semplice ed economica attuazione
per la riduzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale
a polveri di legno duro
Notes: Alla luce di tali considerazioni e al fine di fornire degli strumenti utili per far fronte alle condizioni di maggior svantaggio, il Documento di buone pratiche riporta una tabella che compendia le buone pratiche di più semplice ed economica attuazione per la riduzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro.

## Slide 28
DALLA PARTE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
Bandi ISI-INAIL
Pubblicati annualmente dall’INAIL nel proprio sito istituzionale
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html
Finanziamenti di investimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, con l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Un altro strumento utile segnalato dal Documento di buone pratiche Bando ISI pubblicato annualmente dall’INAIL
Si segnala infatti un aspetto che può essere di rilevante interesse per le imprese della lavorazione del legno, specialmente per quelle che ricadono in aree fortemente deprivate e pertanto operanti in contesti territoriali che presentano un assetto socioeconomico molto sfavorevole alle attività imprenditoriali, rappresentato dalla possibilità di usufruire di incentivi per realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
Con l’ultimo bando ISI pubblicato nel 2020, ad esempio, l’INAIL ha finanziato, tra l’altro, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, fra le quali le imprese del settore della fabbricazione di mobili e, tra i progetti ammessi al finanziamento, vi era l’acquisto di nuove macchine e attrezzature.
La procedura di richiesta del finanziamento si esplica facilmente attraverso l’invio telematico della domanda da parte delle imprese utilizzando gli strumenti disponibili nella sezione “Servizi online” del sito www.inail.it e in cui era stata attivata una sezione dedicata bando ISI 2020.

## Slide 29
DALLA PARTE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE
Pubblicata dall’INAIL nel proprio sito istituzionale
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-modello-riduzione-tasso-prevenzione-2021.html
Interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020.
Es. installazione di sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi e/o di agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro (cappe e/o impianti di aspirazione e captazione di gas, fumi, nebbie, vapori o polveri).
Esempio: per l’anno 2021
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Oltre al precedente Bando, l’INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Ad esempio, per l’anno 2021, la domanda è richiesta per aver effettuato nel corso del 2020 interventi migliorativi finalizzati alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Un esempio di interesse per le aziende del comparto legno sono gli interventi di installazione di sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi e/o di agenti cancerogeni o mutageni presenti nei luoghi di lavoro .

## Slide 30
Documento di buone pratiche
del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Indice
Le buone prassi e le buone pratiche come strumento di prevenzione
Il problema: esposizione professionale alle polveri di legno duro
Il nuovo approccio: il Piano Mirato di Prevenzione come strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese
Le buone pratiche per la riduzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Mitigazione del rischio cancerogeno professionale per esposizione a polveri di legno duro nelle imprese ubicate in aree ad alta deprivazione socioeconomica
L’approccio sistemico del rischio
Regolamenti (CE) REACH e CLP per sostanze e/o miscele cancerogene utilizzate negli ambienti di lavoro del comparto legno
Le buone pratiche per la sorveglianza sanitaria efficace
Riferimenti per la consultazione della documentazione
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 31
NORME DI RIFERIMENTO VOLONTARIE PER L’ADOZIONE DI UN SGSL
Sistema organizzativo e procedurale per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, adottato volontariamente da un’azienda e strutturato specificatamente per ciascuna realtà produttiva.
Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
Linee guida UNI-INAIL (2001)
UNI ISO
45001:2018
18001:2007
il British Standard OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS)
Sostituita da
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo e procedurale per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, adottato volontariamente da un’azienda e strutturato specificatamente per ciascuna realtà produttiva.
L’azienda individua una sua politica di salute e sicurezza e si dota di una struttura organizzativa che sia adeguata alla natura dell’attività svolta, alla sua dimensione, al livello dei rischi lavorativi, agli obiettivi che si prefigge di raggiungere, nonché ai relativi programmi di attuazione stabiliti attraverso la massimizzazione dei benefici e la riduzione dei costi.
Le norme di riferimento volontarie per l’adozione di un SGSL inizialmente erano le Linee guida UNI-INAIL (2001) o il British Standard OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007

## Slide 32
UNI ISO
45001:2018
Specifica i requisiti del SGSL e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro
Guida operativa per l’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
http://www.ecolavservice.com/cgi-bin/allegati/INAIL_Guida_SGSL.pdf
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: La norma ISO 45001:2018 specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro.
Un valido riferimento per l’implementazione di un SGSL può essere la “Guida operativa per l’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro” (SGSSL) predisposta da INAIL - Direzione regionale per le Marche e consultabile nel sito riportato nella nota a piè di pagina.
http://www.ecolavservice.com/cgi-bin/allegati/INAIL_Guida_SGSL.pdf

## Slide 33
UNI ISO
45001:2018
identificare i rischi connessi ai propri processi produttivi, nonché definire i compiti e le responsabilità di ciascuno;
eliminare o minimizzare i rischi per il personale dipendente e/o per qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività produttive (si parla infatti di “rischio accettabile”);
definire una politica e degli obiettivi per la salute e la sicurezza, nonché la definizione di un approccio sistematico e preordinato alla gestione delle emergenze derivanti da incidenti ed infortuni;
dotarsi di uno strumento che consenta agevolmente la verifica continua della conformità legislativa per ciò che concerne la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
implementare e monitorare i risultati dei propri processi avviando un virtuoso processo di miglioramento degli stessi;
migliorare il clima delle relazioni personali tra i vari soggetti e livelli dell’organizzazione.
L’ADOZIONE DI UN SGSL CONSENTE DI
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 34
UNI ISO
45001:2018
migliorare l’immagine aziendale verso gli stakeholders (clienti, dipendenti, collaboratori, proprietà, ecc.);
la possibilità di tenere sotto controllo lo stato di conformità alle prescrizioni legislative, garantendone in continuo l’ottemperanza;
possibilità di usufruire di consistenti riduzioni degli oneri per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
possibilità di accedere ad importanti agevolazioni di carattere finanziario o più semplicemente di usufruire di semplificazioni amministrative;
salvaguardare il patrimonio aziendale.
ULTERIORI VANTAGGI
Art. 30
D.Lgs. 81/08
Se l’azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, questa viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro secondo il D.Lgs. 231/2001).
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 35
SGSL PER LE MICROIMPRESE
Checklist di autovalutazione
implementazione SGSL
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il documento “Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - check list di autovalutazione per le micro imprese”, redatto da ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, è stato elaborato da un Gruppo di Lavoro che include rappresentanti delle Regioni e associazioni di categoria.
Dopo una introduzione sui sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il documento presenta una serie di “checklist” che costituiscono un contributo, soprattutto per le micro e piccole imprese, e vogliono essere uno strumento operativo a supporto del datore di lavoro, per verificare il proprio livello di implementazione di un sistema di gestione della sicurezza.

## Slide 36
SGSL PER LE MICROIMPRESE
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 37
Documento di buone pratiche
del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Indice
Le buone prassi e le buone pratiche come strumento di prevenzione
Il problema: esposizione professionale alle polveri di legno duro
Il nuovo approccio: il Piano Mirato di Prevenzione come strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese
Le buone pratiche per la riduzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Mitigazione del rischio cancerogeno professionale per esposizione a polveri di legno duro nelle imprese ubicate in aree ad alta deprivazione socioeconomica
L’approccio sistemico del rischio
Regolamenti (CE) REACH e CLP per sostanze e/o miscele cancerogene utilizzate negli ambienti di lavoro del comparto legno
Le buone pratiche per la sorveglianza sanitaria efficace
Riferimenti per la consultazione della documentazione
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 38
Regolamento (CE) n.1907/2006, REACH
Normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemical substances
La fabbricazione, l’importazione, immissione sul mercato e l'uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli
RIGUARDA
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il Regolamento (CE) n.1907/2006, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemical substances) è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, aspirando al contempo a mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
Il Regolamento (CE) REACH riguarda la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli. Si tratta, quindi, non solo di quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche di quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, e quelle presenti in articoli come gli abiti o i mobili.
Il Regolamento (CE) REACH stabilisce il principio per cui spetta all’industria la responsabilità di gestire i rischi delle sostanze chimiche e di fornire informazioni sulla sicurezza delle sostanze che produce, utilizza o immette sul mercato. I produttori e gli importatori di sostanze chimiche sono, pertanto, obbligati a raccogliere informazioni sulle proprietà delle sostanze, affinché siano poi gestite in sicurezza, e a trasmetterle all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) In caso contrario, non è consentito loro di produrle, importarle o immetterle sul mercato.

## Slide 39
REACH
REGISTRAZIONE
VALUTAZIONE
AUTORIZZAZIONE
RESTRIZIONE
Regolamento (CE) n.1907/2006, REACH
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: I principali processi del Regolamento (CE) REACH sono i seguenti:
la registrazione delle sostanze (Titolo II del Regolamento (CE) REACH), che comporta l’obbligo, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze in quanto tali o in miscele o, in alcuni casi, in articoli, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, indipendentemente dalla pericolosità, di presentare all’ECHA una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e eco-tossicologiche;
la valutazione (Titolo VI del Regolamento (CE) REACH) nella quale l’ECHA controlla la conformità delle informazioni oggetto di registrazione e esamina le proposte di sperimentazione per verificare che non siano necessarie. Gli Stati membri, inoltre, valutano le sostanze chimiche che destano preoccupazione per la salute e l’ambiente; Gli Stati membri, inoltre, valutano le sostanze chimiche che destano preoccupazione per la salute e l’ambiente; è previsto un processo di valutazione atto a garantire che siano disponibili informazioni sufficienti sulle sostanze chimiche immesse sul mercato dell’UE e che l’industria rispetti i requisiti di legge ai quali sono soggette.
l’autorizzazione (Titolo VII del Regolamento (CE) REACH), solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (SVHC) elencate nell’Allegato XIV (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB), le sostanze, come quelle con proprietà di interferenti endocrini , che hanno effetti che destano un livello di preoccupazione equivalente a quelle appartenenti ai gruppi indicati);
la restrizione (Titolo VIII del Regolamento (CE) REACH) che prevede che sostanze e miscele con rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute umana siano totalmente o parzialmente ristrette negli usi o nella concentrazione (ad es. nei prodotti di consumo). Le restrizioni sono elencate nell’Allegato XVII del Regolamento (CE) REACH.

## Slide 40
SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) REACH
FABBRICANTE
PRODUTTORE DI ARTICOLI
IMPORTATORE
DISTRIBUTORE
UTILIZZATORE A VALLE
Regolamento (CE) n.1907/2006, REACH
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Nell’attuazione del Regolamento (CE) REACH sono coinvolti, lungo la catena di approvvigionamento, i seguenti soggetti che devono sottostare a precisi obblighi:
Fabbricante
Ogni persona fisica o giuridica stabilita in UE che fabbrica o estrae una sostanza in uno o più Stati Membri.
Produttore di articoli
Ogni persona fisica o giuridica stabilita in UE che produce o assembla un articolo in uno o più Stati Membri.
Importatore (di sostanze e articoli)
Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione.
Distributore
Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi
Utilizzatore a valle (DU)
Sono aziende o individui che fanno uso di una sostanza chimica, in quanto tale o incorporata in una miscela, nel corso delle loro attività professionali o industriali.

## Slide 41
UTILIZZATORI A VALLE DI SOSTANZE O MISCELE
Gli utilizzatori a valle non hanno l'obbligo di registrazione, sebbene per garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche sono tutti tenuti a:
identificare e applicare le misure indicate nella Scheda dati di sicurezza (SDS e negli eventuali scenari di esposizione allegati), ricevuta dal fornitore di una sostanza o miscela pericolosa;
comunicare le informazioni sulla sicurezza al fornitore di una sostanza se le misure di gestione del rischio non sono appropriate o si dispone di nuove informazioni sul pericolo o la classificazione;
comunicare al cliente a valle le informazioni su una sostanza o miscela pericolosa mediante una Scheda dati di sicurezza (SDS);
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 42
rispettare le condizioni di autorizzazione per le sostanze elencate in Allegato XIV Regolamento (CE) REACH. L'utilizzatore a valle ha la possibilità di richiedere l'autorizzazione se la sostanza è fondamentale per la sua attività. Se alcuna autorizzazione è concessa a lui né a un’altra impresa a monte della catena di approvvigionamento, deve interrompere l’uso di tale sostanza e cercare alternative più sicure. Nel caso in cui sia rilasciata un'autorizzazione al proprio fornitore a monte, l'utilizzatore a valle ha l'obbligo di effettuare una notifica all'ECHA entro la prima fornitura della sostanza autorizzata
rispettare eventuali restrizioni d'uso per le sostanze elencate in Allegato XVII Regolamento (CE) REACH.
UTILIZZATORI A VALLE DI SOSTANZE O MISCELE
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 43
Regolamento (CE) n.1272/2008 - CLP
(Classification, Labelling, Packaging)
Armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura e imballaggio
Prescrive l’obbligo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling, Packaging), che è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009. Esso armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura e imballaggio, prescrive l’obbligo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;

## Slide 44
CLP
CLASSIFICAZIONE
ETICHETTATURA
IMBALLAGGIO
Regolamento (CE) n.1272/2008 - CLP
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: I principali processi del Regolamento (CE) CLP sono:
la classificazione di una sostanza o di una miscela fornisce le indicazioni qualitative sulla pericolosità della stessa, in relazione alle persone e all’ambiente che sono esposti a essa, e riflette il tipo e la gravità dei pericoli a essa associati.
l’etichettatura posta sulle confezioni dei prodotti chimici è una fonte di informazione sulla loro pericolosità; l’etichetta ha lo scopo di evidenziare gli eventuali rischi a cui si è esposti durante l’uso e indicare le precauzioni da prendere per il corretto utilizzo, conservazione e smaltimento.
l’imballaggio ai sensi del Regolamento (CE) CLP contenente sostanze o miscele deve essere etichettato quando:
  la sostanza è classificata come pericolosa;
  la miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra di determinate soglie.

## Slide 45
SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) CLP
FABBRICANTE
PRODUTTORE DI ARTICOLI
IMPORTATORE
DISTRIBUTORE
UTILIZZATORE A VALLE
Regolamento (CE) n.1272/2008 - CLP
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Nell’attuazione del Regolamento (CE) REACH sono coinvolti, lungo la catena di approvvigionamento, i seguenti soggetti che devono sottostare a precisi obblighi:

## Slide 46
UTILIZZATORI A VALLE
Gli utilizzatori a valle, compresi i formulatori e i reimportatori, sono tenuti a:
aggiornare l’etichetta, in taluni casi senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione della sostanza o miscela;
se si dispone di nuove informazioni che possono portare a una modifica degli elementi di classificazione ed etichettatura armonizzati di una sostanza, presentare una proposta all’Autorità competente di uno degli Stati Membri in cui la sostanza è immessa sul mercato;
raccogliere tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell’etichettatura a norma del Regolamento (CE) CLP ed assicurarne la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l’ultima volta la sostanza o la miscela. ;
Regolamento (CE) n.1272/2008 - CLP
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 47
SOSTANZE CANCEROGENE
PRESENTI NELLA FILIERA DEL LEGNO
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: La produzione di mobili, infissi ed altri manufatti in legno comporta quasi sempre un rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi che possono svilupparsi principalmente sotto forma di polveri, aerosol e vapori. Tali caratteri chimico-fisici determinano un rischio da inalazione che è nettamente prevalente rispetto al contatto ed all’ingestione.
La presenza di agenti chimici pericolosi per la salute può essere dovuta al loro diretto impiego (ad esempio, vernici e solventi) e, in tal caso, sono fondamentali le informazioni riportate nelle schede dei dati di sicurezza dei singoli prodotti e miscele che ogni azienda deve possedere e sulle quali deve essere orientata la informazione e formazione specifica dei lavoratori.

## Slide 48
SCHEDA – Lavorazione del legno
http://www.ulssvicenza.it/allegati/983-SAI21_lavorazione_del_legno.pdf
SCHEDA – Fabbricazione di pannelli in legno
http://www.ulssvicenza.it/allegati/977-SAI4_pannelli_di_legno.pdf
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/4734-manuale_legno_27_ottobre.pdf
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Nel manuale per la prevenzione nel comparto lavorazione legno della Regione Veneto, è segnalato che, in merito al rischio cancerogeno, nel sito dell’ULSS 6 di Vicenza sono riportate due schede, di seguito riepilogate per la lavorazione del legno e per la fabbricazione di pannelli di legno, che riguardano la possibile presenza di cancerogeni nel comparto legno.
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/4734-manuale_legno_27_ottobre.pdf

## Slide 49
Notes: La produzione di mobili, infissi ed altri manufatti in legno comporta quasi sempre un rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi che possono svilupparsi principalmente sotto forma di polveri, aerosol e vapori. Tali caratteri chimico-fisici determinano un rischio da inalazione che è nettamente prevalente rispetto al contatto ed all’ingestione.
La presenza di agenti chimici pericolosi per la salute può essere dovuta al loro diretto impiego (ad esempio, vernici e solventi) e, in tal caso, sono fondamentali le informazioni riportate nelle schede dei dati di sicurezza dei singoli prodotti e miscele che ogni azienda deve possedere e sulle quali deve essere orientata la informazione e formazione specifica dei lavoratori.

## Slide 50
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 51
FORMALDEIDE
Gas organico incolore e dall’odore pungente
Molto solubile in acqua e in alcuni solventi organici
Largo impiego come biocida (antimuffa)
colle e vernici
pitture e solventi
rivestimenti
schiume
laminati plastici
pannelli di legno pressati: OSB, MDF e truciolare
mobili
tessuti e tendaggi
moquette
isolanti termici ed acustici
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Un aspetto di rilievo nell’ambito della filiera del legno è dato dalla presenza della formaldeide (FA) nei materiali utilizzati per la produzione di pannelli a base di legno, adesivi, dispersioni polimeriche, vernici amminiche (prodotti di largo impiego nella lavorazione del legno), nei rivestimenti dei pannelli (es. laminati), etc.. La FA è un gas organico incolore e dall’odore pungente, è molto solubile in acqua e in alcuni solventi organici. Viene prodotta per ossidazione dell’alcol metilico e trova largo impiego come biocida (antimuffa).

## Slide 52
FORMALDEIDE
Classificata dallo IARC come un probabile cancerogeno per l’uomo (gruppo 2A)
Noti gli effetti irritanti acuti e cronici
irritazione oculare, nasale e a carico della gola
starnuti
tosse
affaticamento
eritemi cutanei
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Gli effetti irritanti acuti e cronici della FA sono ben noti e l’attività geno-tossica è stata dimostrata in diversi sistemi biologici. La FA è stata classificata dallo IARC come un probabile cancerogeno per l’uomo (gruppo 2A).

## Slide 53
FORMALDEIDE
Decreto 11 febbraio 2021
“Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”
modifica il D.Lgs. 81/2008 in attuazione della
direttiva (UE) 2019/130 del 16.01.2019
direttiva (UE) 2019/983 del 5.06.2019
Limiti di esposizione alla formaldeide per i lavoratori
0,37 mg/m3 (0,3 ppm) sulle 8 ore (TLV-TWA)
0,74 mg/m3 (0,6 ppm) sulle esposizioni brevi fino ad un massimo di 15 minuti (TLV-STEL)
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il Decreto 11 febbraio 2021 dal titolo “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” modifica il D.Lgs. 81/2008 in attuazione della direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 e della direttiva (UE) 2019/983 del 5 giugno 2019.
I limiti previsti per l’esposizione alla formaldeide sono quelli sopra riportati, previsti dalla Direttiva (UE) 2019/983, ossia:
- 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) sulle 8 ore (TLV-TWA)
- 0,74 mg/m3 (0,6 ppm) sulle esposizioni brevi fino ad un massimo di 15 minuti (TLV-STEL)

## Slide 54
ASSL Oristano: https://www.asloristano.it/index.php?xsl=15&s=5&v=9&c=5180&esn=Primo+piano&na=1&n=10
ASSL Sanluri:
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=5181&esn=Primo+piano&na=1&n=10
ASSL Carbonia: https://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=15&s=7&v=9&c=5185&esn=Primo+piano&na=1&n=10
ASSL Cagliari: https://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=15&s=8&v=9&c=5158&esn=Primo+piano&na=1&n=10
Sportelli informativi in materia di REACH/CLP
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Nella Regione Sardegna nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019 sono stati predisposti, pressi i Dipartimenti di Prevenzione dell’ATS, gli sportelli informativi che hanno lo scopo di informare i cittadini e le imprese sull’uso e sui rischi delle sostanze chimiche e agevolarli nella comprensione dei Regolamenti (CE) REACH/CLP e dei relativi obblighi. Il servizio espletato dagli sportelli informativi è gratuito.
Nella slide sono riportati i link alle pagine dei siti istituzionali delle ASSL della Sardegna nelle quali sono riportate, tra l’altro, le modalità di richiesta di accesso ai servizi dei suddetti sportelli informativi

## Slide 55
Sportelli informativi in materia di REACH/CLP
ASSL Sassari: https://www.aslsassari.it/index.php?xsl=15&s=1&v=9&c=5184&esn=Primo+piano&na=1&n=10
ASSL Olbia:
https://www.aslolbia.it/index.php?xsl=15&s=2&v=9&c=5252&esn=Primo+piano&na=1&n=10
ASSL Nuoro:
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=15&s=3&v=9&c=5183&esn=Primo%20piano&na=1&n=10
ASSL Lanusei:
http://www.asllanusei.it/servizicittadino/regolamentireacheclp/
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 56
Documento di buone pratiche
del Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Indice
Le buone prassi e le buone pratiche come strumento di prevenzione
Il problema: esposizione professionale alle polveri di legno duro
Il nuovo approccio: il Piano Mirato di Prevenzione come strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese
Le buone pratiche per la riduzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro
Mitigazione del rischio cancerogeno professionale per esposizione a polveri di legno duro nelle imprese ubicate in aree ad alta deprivazione socioeconomica
L’approccio sistemico del rischio
Regolamenti (CE) REACH e CLP per sostanze e/o miscele cancerogene utilizzate negli ambienti di lavoro del comparto legno
Le buone pratiche per la sorveglianza sanitaria efficace
Riferimenti per la consultazione della documentazione
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]

## Slide 57
SORVEGLIANZA SANITARIA EFFICACE
Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per il rischio cancerogeno correlato all’esposizione a polveri di legno duro
Registro degli esposti
a norma dell’art. 243 D.Lgs. 81/2008
ATTIVITA’ SVOLTA
LIVELLO DI ESPOSIZIONE (intensità, frequenza, durata)
Settore Ricerca - Dipartimento Medicina del Lavoro
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per il rischio cancerogeno correlato all’esposizione a polveri di legno duro devono essere iscritti nel Registro degli esposti a norma dell’art. 243 D.Lgs. 81/2008.
Per ciascun lavoratore iscritto nel registro deve essere riportata l’attività svolta (secondo la classificazione delle professioni/mansioni dell’ISTAT) e il livello dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata. Il Registro degli esposti deve essere inviato periodicamente all’INAIL.
Presso l’INAIL è attivo un archivio informatizzato che registra gli esposti e le esposizioni a polveri di legno duro, e che contempla, attualmente, aziende prevalentemente appartenenti al settore dell’industria del legno e della fabbricazione di mobili, mentre le attività lavorative segnalate con maggior frequenza sono quelle attinenti alle professioni di carteggiatore e levigatore.

## Slide 58
SORVEGLIANZA SANITARIA EFFICACE
ReNaTuNS
Registro Nazionale dei casi di tumore naso-sinusale
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Parallelamente alla sorveglianza dei rischi di esposizione, il D.Lgs. 81/2008 prevede all’art. 244 l’istituzione del Registro Nazionale dei casi di tumore naso-sinusale (ReNaTuNS).
Il Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS) consente la stima dell’incidenza dei casi di TuNS in Italia e la raccolta di informazioni sulla loro eziologia, con un ruolo centrale delle regioni e province autonome, attraverso i Centri Operativi Regionali (COR), nell’identificazione dei casi e nella definizione delle esposizioni.

## Slide 59
SORVEGLIANZA SANITARIA EFFICACE
Linee guida sull’applicazione del Titolo VII del D.Lgs. 626/94 «Protezione da agenti cancerogeni» relative alle lavorazioni che espongono a polveri di legno duro”
Applicazione del D.Lgs. n. 66 del 25 febbraio 2000 – Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
Elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie Autonome
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: Il Documento di buone pratiche, nella sezione dedicata alla sorveglianza sanitaria efficace, presenta le linee guida il cui titolo è riportato nella presente slide.
Il documento, elaborato dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie Autonome, riferite al D.Lgs. 626/94, ora abrogato dal D.Lgs. 81/08, rappresenta una guida all’applicazione del D.Lgs. n. 66 del 25 febbraio 2000 – Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro –

## Slide 60
SORVEGLIANZA SANITARIA EFFICACE
“Linee guida sull’applicazione del Titolo VII del D.Lgs. 626/94 relativo alle lavorazioni che espongono a polveri di legno duro”
Sorveglianza sanitaria mirata al rischio di cancro delle cavità nasali
SPreSAL di
_________
Seminario di Avvio Piano Mirato di Prevenzione del rischio cancerogeno per esposizione professionale a polveri di legno duro [data e luogo]
Notes: L’allegato C del documento in esame e riportato integralmente nel Documento di buone pratiche, riguarda la sorveglianza sanitaria mirata al rischio di cancro delle cavità nasali.
Di seguito alcune tabelle estratte dalla sezione in esame del documento, relativa ai protocolli di sorveglianza sanitaria mirati al rischio cancerogeno

## Slide 61
VISITA
SENZA PREGRESSA ESPOSIZIONE
SPreSAL di
_________
Notes: L’allegato C del documento in esame e riportato integralmente nel Documento di buone pratiche, riguarda la sorveglianza sanitaria mirata al rischio di cancro delle cavità nasali.

## Slide 62
VISITA
CON PREGRESSA ESPOSIZIONE
SPreSAL di
_________
Notes: L’allegato C del documento in esame e riportato integralmente nel Documento di buone pratiche, riguarda la sorveglianza sanitaria mirata al rischio di cancro delle cavità nasali.

## Slide 63
QUESTIONARIO PER LO STUDIO DEI DISTURVBI NASALI
SPreSAL di
_________
Notes: L’allegato C del documento in esame e riportato integralmente nel Documento di buone pratiche, riguarda la sorveglianza sanitaria mirata al rischio di cancro delle cavità nasali.